Beskrivning

- Kompakt kombinerad grov- och findiskmaskin med frontöppnad lucka som kan öppnas till 90° eller 180°, samt med roterande diskkorg.

- Diskteknik med lågt vattentryck för findisk och ett högre vattentryck samt val av med eller utan granulatblästring för grovdisk. Lösning som medför besparingar av tid, vatten, el och kemkonsumtion samt eliminerar behovet av blötläggning, skrubbning och fördisk av kokkärl.

- Operatörspanel i ögonhöjd och lättåtkomlig. Vattentät, bakombelyst skärm med alfanumerisk display. Nedräkning och indikatorlampa som visar programslut. Driftspåminnelser för användaren visar dags för vattenbyte, granulbyte respektive service.

- Energisparläge om maskinen inte används på 20 minuter.

- Unik QR-kod till onlineportal med användarmanualer, servicehistorik samt felsökningsguider.

- HACCP-spårbarhet för egenkontroll via USB-port utrustad med vattentätt lock. Diskparametrar för de 200 senaste programmen kan laddas ned.

Produktivitet

- Tre disklägen med aktivering av findiskprogram genom sensorstyrd kontroll för att undvika risk för diskning med för högt tryck och granuler för porslin och glas.

- Nio diskprogram: från 1:30 min till 5:30 min. samt program för rengöring av diskkabin och uppsamling av granuler.

- Kapacitet per program: 6 GN 1/1 eller GN 1/2 65 mm djup, 3 GN 1/1 200 mm djup och 3 GN 1/1 65 mm djup, 
18 mattallrikar eller 12 djupa tallrikar Ø 240 mm, 25 muggar Ø 90 mm.

Välj en av följande två versioner:

(  Art.27023 – Kompaktversion för disk av GN, grytor samt findisk

- Timkapacitet: 108 GN 1/1 eller 33 diskkorgar i storlek 500x500 mm.

- Standardleverans: 1 grovdiskkorg med bottengaller för GN och grytor, 1 findiskkorg med överläggsgaller, 1 granuluppsamlare, 1 startladdning av granuler 8 liter, 1 skrädskrapa samt installations- och användarmanualer och instruktionsplansch.

(  Art.27025 – Hög produktivitetsversion med vagnar för disk av GN, grytor samt findisk

- Timkapacitet: 126 GN 1/1 eller 33 diskkorgar i storlek 500x500 mm.

- Standardleverans: 2 grovdiskkorgar med eller utan bottengaller för GN och grytor, 2 vagnar för diskkorgar, 1 findiskkorg med överläggsgaller, 1 granuluppsamlare, 1 startladdning av granuler 8 liter, 1 skrädskrapa samt installations- och användarmanualer och instruktionsplansch.

Specifikationer, normer och regler

- Disktank: 108 liter. Element: 14 kW. Disktemperatur: 65 °C. Fyra fasta diskarmar. 24 avtagbara polymer-diskmunstycken, designade för att optimera granulens livslängd. Diskpump (högtryck) 2,2 kW. Diskpump (lågtryck) 0,7 kW.

- Sköljtank: 7,5 liter. Element: 14 kW. Sköljtemperatur: 85 °C. Sköljrör med 12 munstycken. Sköljpump: 0,11 kW.

- Vattenkonsumtion per diskprogram: minimum 4 liter.

- EN 1.4301 rostfri konstruktion av kabin, lucka, pumpimpeller, tankar, disk- och sköljrör. Värme- och ljudisolerad.

- Mått: B 1025 x Dj 957 x H 1736/2079 (± 25) mm. Vikt: netto 331 kg - brutto 465 kg.

- Ljudtrycksnivå: 70,0 dB(A) ISO 11203

- Värmebelastning: Total 2,4 kW - Sensibel 0,8 kW - Latent 1,6 kW.

- Norm- och lagefterlevnad: IPX5 - CE - DIN 10534 - EN 1717 - RoHS.

Installation

- El-anslutning: 32 A – 17,2 kW - 3 AC 400-415 V - 50 Hz. Försedd med 2 meter elkabel att ansluta till godkänd huvudströmbrytare.

- Varm- eller kallvattenanslutning: 5-65 °C, 3-7 °dH / 5-12 °fH / 53-125 ppm, 1-6 bar, 15 liter/min - ¾” BSP hane (DN 20).

- Avlopp: Ø 32 mm - 65 °C, 50 liter/min.

- Disk- och torkmedel: 230 V inbyggd kopplingsdosa. Disktank förberedd för installation med sensor.

Fabriksmonterade tillval

- Effektiv kombinerad värmeåtervinning med ångkondensering. Sparar upp till 40 % av den energi som krävs för att värma sköljtanken. Kallvattenanslutning till 5-20 °C, 3-7 °dH. Förlänger diskprogrammen med upp till 80 sek. Totalhöjd på maskinen ökar till 1964 (± 25) mm. Värmebelastning: Total: 1,3 kW - Sensibel: 0,8 kW - Latent: 0,5 kW.

- Integrerad ångreducering som använder kallvatten. Vattenanslutning: 5-20 °C, 3-7 °dH (53-125 ppm), 3-6 bar, 
15 liter/min, ¾” hane (DN 20). Förlänger diskprogrammen med upp till 70 sek. Värmebelastning: Total: 1,7 kW - 
Sensibel: 0,8 kW - Latent: 0,9 kW.

- Integrerade doseringspumpar för disk- och torkmedel med peristaltisk pump, sugslangar, diskmedelssensor installerad i disktanken.

- Interface för energioptimering. Reläplint som kan styras med en potentialfri kontakt eller 230V spänning.

- Versioner med andra spänningar - Varmvattenanslutning:

( 32 A - 17,2 kW - 3 AC 380 V - 50 Hz

( 32 A - 17,2 kW - 3 AC 400-415 V - 60 Hz

( 32 A - 17,2 kW - 3 AC 380 V - 60 Hz

- Marint utförande: 2 nivågivare I disktanken för att kompensera vid sjögång. Maskinfötter som kan bultas fast i golvet. Tillgänglighet för service från framsidan.

Tillbehör

- Icke-elektrisk vattenavhärdare för varmt eller kallt vatten, Dubbla tankar, 4 hjul, Regenerering vid 2 bar: 24 liter/11 minuter, Saltkapacitet: 18 kg, Dimensioner: L 356 x W 356 x H 559 mm. Vattenanslutning Ø 3/4”, 
2-65 °C, 2,5-8,5 bar. Avloppsanslutning 0,375”.

- Vagn för diskkorg, 4 hjul med broms. Dimension: 800 x 870 mm.

- Hållare för grytor, skålar och redskap. Att placera inuti diskkorgen. Kapacitet: upp till 5-6 grytor och redskap.

- Hållare för 2 st GN 2/1, max 150 mm djupa, eller 16 st GN 1/1 galler, eller 8 st GN 1/1 lock, eller 6 st bakplåtar 600x400x20 mm. Att placera inuti diskkorgen.

- Grytkorg, håller 1 st stor gryta (400 mm djup) eller 2 st stora grytor (200 mm djup). Används istället för den vanliga grovdiskkorgen.

- Nätkorg med lock för att diska slevar, vispar etc upp till 500 mm i längd.

- Multiflex-hållare för kastruller, skålar, silar etc. Placeras inuti diskkorgen. Kapacitet: 3-5 kastruller eller liknande.

- Flexibel grythållare, innehåller 4 kraftiga gummiband samt två krokar.

- Hållare för tillbehör som ej används. Hängs på sidan av maskinen.

- Skrädskrapa, 3-pack, för att avlägsna matrester från diskgodset före diskning.

- 10-liters hink granuler av biologiskt nedbrytbart material, gjorda av kalciumkarbonat, rapsolja samt biologiskt nedbrytbara polyestrar.

- Diskback, dimension: 500x500 mm. Kapacitet: 18 mattallrikar eller 12 djupa tallrikar, Ø 240 mm.

- Glasback, dimension: 500x500 mm. Kapacitet: 25 muggar, Ø 90 mm.